14	 Bambino Zahnputzbecherleiste aus HPL-Vollkern / ohne Haken

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de


Zahnputzbecherleiste:
Aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten nach DIN 16926.
Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen
Beschädigung und besonders pflegeleicht. 
Alle Kanten sind im Radius von 10 mm zur Vermeidung von
Verletzungen gerundet.
Ausfräsungen für die Zahnputzbecher Ø 60 mm im Abstand 
von 150 mm (7 Becher pro Meter).Befestigung an der Wand
über die Halteplatte mit sichtbarer Verschraubung und 
Schraubenabdeckungen.

Zahnputzbecherleiste mit Ausfräsungen für Zahnputzbecher 
und Doppelhaken:
Mit Unterkopf-Doppelhaken DEH 55 aus Nylon, unter der 
Ablage montiert.

Abmessungen:
Höhe:                     80 mm
Tiefe:                    160 mm
Standardlängen:   450 mm mit 3 Plätzen
                            750 mm mit 5 Plätzen
                            900 mm mit 6 Plätzen
                          1050 mm mit 7 Plätzen

Auf Wunsch ist Fertigung nach Maß möglich; 
max. Fertigungslänge 2500 mm.

Farben:
Farben gemäß KEMMLIT-Farbkarte.

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.
$)

/E

$$NNN

$(h1ii13.10$)	$(menge0,000$)	$(einh$)	$(d276$)	$(ep.............$)	$(gb.............$)

$(langZubehör:

Zahnputzbecher aus Kunststoff, Ausführung in 
gekröpfter Form, dadurch kein Verkanten oder 
Verkeilen in der Halteöffnung.
In weiß oder rot lieferbar.$)

/E

$$NNN

$(h1ii13.20$)	$(menge0,000$)	$(einh$)	$(d276$)	$(ep.............$)	$(gb.............$)

$(langBunte Erkennungsbilder, selbstklebend.
3 Bögen á 30 Motive.

Folgende Serien stehen zur Auswahl:
Tiere, Pflanzen, Spielzeug, Gegenstände.$)

/E

$$GRUEnd

----------------------

$(kurz9BAMBINO Zahnputzbecherleiste aus HPL-Vollkern/ Doppelhaken$)	$(gb.............$)

============

/E