## 16	Hängende Trennwandkonstruktion PRIMO F

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Konstruktion:
Das Trägerprofil wird über die Mauerbefestigung

und/oder Bodenstützen getragen. Die Anzahl der

Bodenstützen richtet sich nach dem Trennwandtyp

und der Spannweite. Alle Vorderwandteile sind am

Trägerprofil aufgehängt und unsichtbar verschraubt.

Das Aluminium-Trägerprofil wird mit Wandanschluß-

teilen am fertigen Mauerwerk mit Schwerlastdübeln

befestigt (bei Gipskartonwänden sind Verstärkungs-

einlagen bauseits erforderlich). Die Bodenstütze wird

auf dem Fußboden befestigt.

Anlagenhöhe:
2000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit

bis Unterkante Trägerprofil.

Andere Höhen sind möglich.

Ausführung

Trägerprofil:

Aluminium-Rechteckprofil in den Abmessungen

50x150x5 mm ohne Kantenradius.

Bei größeren Spannweiten Aluminium-Rechteckprofil

in den Abmessungen 50x200x5 mm ohne

Kantenradius

Eckprofil:

Aluminium-Vierkantrohr in den Abmessungen

50x50 mm vom Fußboden bis zur Oberkante

Trägerprofil.

Bodenstütze:

Aluminium-Vierkantrohr in den Abmessungen

80 x 80 x 4 mm innerhalb der Kabine.Vom

Fußboden bis zur Oberkante Trägerprofil.

$)
Bodenstütze:
Als Variante in Edelstahl geschliffen 80 x 80 x 3 mm.

Farben:
Trägerprofil, Eckprofil und Bodenstütze chromatiert

und pulverbeschichtet gemäß KEMMLIT-Farbkarte.

Mehrpreis für hängende Ausführung einschließlich 
Fracht- und Montagekosten.

Zubehör:

Pyramidenförmige Rosette aus Edelstahl geschliffen

für die Bodenstütze.
 /E

$$GRUEnd

----------------------

$(kurz9Hängende Trennwandkonstruktion PRIMO F$)	$(gb.............$)

============