$(h1ii49$)	$(kurz9Personalschrank IXOS L

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Ausführung:
Design-Schrank mit HPL-Vollkernkorpus

und ESG-Glastür

Maße (Schrankgehäuse ohne Sockel):
Höhe: 2065 mm 
Breite: 300 mm 
Tiefe: 520 mm

Innenausstattung:
Geschlossener Hutboden mit Kleiderstange

und verschiebbaren Doppelkleiderhaken.

Schrankkorpus: 
Moderne Steckbauweise aus korrosionsbeständigen

Aluminiumprofilen und HPL-Vollkernplatten nach

DIN EN 438 (DIN 16926), absolut wasserbeständig,

reinigungsfreundlich, fäulnissicher und widerstands-

fähig gegen mechanische Beschädigungen,

rauhmatte Oberflächenstruktur.

Die in dem Schrankboden und Schrankdeckel

eingenutete Rückwand gewährleistet die hohe

Steifigkeit.

Bodenausführung:
Geschlossener HPL-Vollkernboden

Untergestell:

Geschlossener Aluminiumsockel

Höhe: 70 mm

Türpfosten:
Flächenbündig vorgezogene Türpfosten für ein

elegantes und glattflächiges Erscheinungsbild,

Aluminium naturfarbig eloxiert.

Schranktür:
Emailliertes Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

8 mm mit keramischem Siebdruck. Stabile,

eingelassene Edelstahl-Bänder mit einer

flächenbündigen und filigranen

Aluminiumabdeckung sowie versenkten

Glas-Spezialschrauben.

Kein Überdrehen der Tür durch robusten

Öffnungsbegrenzer (90°) Ø=8 mm, zusätzliche

Sicherheit durch Sicherungsstift und -öse,
aus Edelstahl nach DIN 1.4301.

Aussparrung im Glas mit massiver Aluminiumschloß-

Grundplatte mit und ohne Numerierung.

Alternativ aufgeklebte Aluminiumnummertafel,

3  mm stark (Schlossabdeckung) mit und ohne

Numerierung.

Türschließung zur Auswahl:
1) Selbstschließendes Kastenfallenschloß mit

federnder Falle aus Polyamid mit KABA-Schließsystem

über Hauptschließanlage.

2) Zylinderhebelschloß über Hauptschließanlage.

Weitere Türschließungen als Variante sind möglich.

Be- und Entlüftung zur Auswahl:
Der um 10 mm zurückgesetzte Boden und Deckel zur

Schranktür sorgen für eine wirkungsvolle Belüftung.

Farben:
Glas-Türen in 5 Farben gemäß KEMMLIT-Farbkarte.

Farbe des HPL-Korpus in Weiß 9095.

Ausführung der Montage durch werkseigene Monteure.

Schränke entsprechen den gestellten Anforderungen in
Bezug auf Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften.

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

$(h1ii49.10$)							          $(menge0,000$)  $(einhStück$)$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

Zubehör zur Auswahl:

$)

$(langStirnblenden für freistehende Schrankblöcke einreihig,
500 mm. Farbe, Ausführung und Material wahlweise

wie Schrankkorpus oder wie Tür. Mindestbreite beim

Glas 120 mm.$)/E

$$NNN

$(h1ii49.20$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

$)

$(langStirnblenden für freistehende Schrankblöcke zweireihig,
1010 mm. Farbe, Ausführung und Material wahlweise

wie Schrankkorpus oder wie Tür. Mindestbreite beim

Glas 120 mm.$)/E$)/E

$$NNN

$(h1ii49.30$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

$)

$(langAusgleichsblenden für Wandanschlüsse mit oder ohne
darüberliegender Abdeckung. Farbe, Ausführung und
Material wahlweise wie Schrankkorpus oder wie Tür.

Mindestbreite beim Glas 120 mm.$)/E

$$NNN

$(h1ii49.40$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

$)

$(langKleiderbügel aus bruchsicherem Kunststoff, Nr. 710
mit Netztasche aus Nylongewebe mit Rockösen, Hosenbügel
und nach innen stehenden Schuhhaken.$)/E

$$NNN

$(h1ii49.50$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

$)

$(langKleiderbügel aus bruchsicherem Kunststoff, Nr. 710 ½
mit Netztasche aus Nylongewebe mit Rockösen und
Hosenbügel.$)/E

$$NNN

$$NNN

$(h1ii49.60$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

$$GRUEnd

------------------

Personalschrank IXOS L	$(gb.............$)

==========