$(h1ii29$)	$(kurz9Schließfachschrank IXOS P

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Ausführung:
Schrankkonstruktion aus HPL-Vollkernmaterial
mit Prüfzeichen TÜV-GS geprüfte Sicherheit.

Maße (Schrankgehäuse ohne Sockel):
Höhe: 1850 mm oder 1540 mm
Breite: 400 mm 
Tiefe: 520 mm

Andere Breiten, Tiefen und Höhen sind möglich.

Schrankkorpus:
Moderne Steckbauweise aus korrosionsbeständigen

Aluminiumprofilen und HPL-Vollkernplatten nach

DIN EN 438 (DIN 16926), absolut wasserbeständig,

reinigungsfreundlich, fäulnissicher und widerstands-

fähig gegen mechanische Beschädigungen.

Rauhmatte Oberflächenstruktur.

Die in dem Schrankboden und Schrankdeckel

eingenutete Rückwand gewährleistet die hohe

Steifigkeit.

Wählbare Aufteilung als einteiliger bis sechsteiliger

Schließfachschrank (1 bis 6 Fächer übereinander).

Bodenvarianten:
Geschlossener HPL-Vollkernboden.

Auf Wunsch sind andere Bodenvarianten möglich.

Türpfosten zur Auswahl:
1) Zurückgesetzte Türpfosten in eleganter Optik,

naturfarbig eloxiert oder als Variante bei HPL-Türen

chromatiert und pulverbeschichtet.

2) Bei HPL-Türen alternativ flächenbündig vorgezogene

Türpfosten für ein glattflächiges Erscheinungsbild,

Aluminium naturfarbig eloxiert oder als Variante

chromatiert und pulverbeschichtet.

Schranktür zur Auswahl:
1) HPL-Vollkernmaterial, 13 mm stark, nach DIN 16926.

2) Emailliertes Einscheiben-Sicherheitsglas

(ESG), 8 mm stark mit keramischen Siebdruck

und durchlaufendem Klemmprofil, Aluminium

naturfarbig eloxiert. Aussparrung im Glas mit

massiver Aluminiumschloß-Grundplatte mit

und ohne Numerierung.

Stabile eingelassene Bänder aus Edelstahl,

kein Überdrehen der Tür durch robusten

Öffnungsbegrenzer (90°) Ø=8 mm, zusätzliche

Sicherheit durch Sicherungsstift und -öse
bei ein- und zweiteiligen Schränken,

aus Edelstahl nach DIN 1.4301.

Sicherheit:
Unfallschutz durch gerundete Ecken und Kanten.

TÜV-geprüft.

Numerierung:
Gefräste Nummern in den HPL-Türen oder auf der

Schloß-Grundplatte bei Glastüren.

KEMMLIT-Nummernschild, stabil genietet

(nicht geklebt), schwarz mit weiß gravierten Ziffern

bei HPL-Türen als Variante möglich.

Türschließung zur Auswahl:
1) Selbstschließendes Kastenfallenschloß mit federnder
Falle aus Polyamid mit KABA-Schließsystem über
Hauptschließanlage.

2) Zylinderhebelschloß über Hauptschließanlage.

3) SAFE-O-MAT Ticketschloß mit PROMAX-Zylinder

über Hauptschließanlage.

4) SAFE-O-MAT Pfandschloß mit Münzeinwurf mit

PROMAX-Zylinder über Hauptschließanlage.

5) Drehriegelverschluß aus Aluminium-Druckguß bei

HPL-Türen für bauseitiges Vorhängeschloß des Benutzers.

Weitere Türschließungen als Variante sind möglich.

Aufstellvarianten zur Auswahl:
1) Untergestell, Höhe: 150 mm, mit verstellbaren Füßen

zum Ausgleich von Bodentoleranzen. Aluminiumfüße (Ø 20 mm)

mit Edelstahlgewinde und Edelstahlteller. Stufenlos

höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch M12 Verschraubung mit

dem Untergestell verbunden. Trittfeste, korrosionsfreie Aluminium-

abdeckrosette naturfarbig eloxiert - lässt sich zum Reinigen

einfach anheben.
Auf Wunsch pulverbeschichtet gemäß KEMMLIT-Farbkarte.


2) Bauseitiger Sockel, Höhe: 150 mm

3) Untergestell, Höhe: 460 mm, mit vorgebauter

Sitzbank. Aluminiumfüße (Ø 20 mm) mit Edelstahl-

gewinde und Edelstahlteller. Stufenlos

höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch M12 Verschraubung

mit dem Untergestell verbunden. Trittfeste,

korrosionsfreie Aluminiumabdeckrosette

naturfarbig eloxiert - lässt sich zum Reinigen

einfach anheben.

Massive Bankauflage aus HPL-Vollkernmaterial,

umlaufend aufgedoppelt auf 26 mm, formschön

gerundet, Farbe gemäß KEMMLIT-Farbkarte.

4) Bauseitiger Sockel, Höhe: 460 mm, mit vorgebauter
Sitzbank, Höhe: 450 mm. Massive Bankauflage aus
HPL-Vollkernmaterial, umlaufend aufgedoppelt auf

26 mm, formschön gerundet, montiert auf Konsole,

Farbe gemäß KEMMLIT-Farbkarte.

5) Montage wandhängend auf Konsolen.

Be- und Entlüftung zur Auswahl:
1) Der um 10 mm zurückgesetzte Boden und Deckel zur

Schranktür sorgen für eine wirkungsvolle Belüftung.

2) Be- und Entlüftung durch einen im Schrägdach
integrierten Lüftungskanal und perforierten
Schrankboden. Die Schrankluft wird durch den Anschluß
an eine bauseitige Abluftanlage ständig ausgetauscht.

Farben:
Türen in Glas oder HPL gemäß KEMMLIT-Farbkarte.

Farbe des HPL-Korpus in Weiß 9095.

Ausführung der Montage durch werkseigene Monteure.

Schränke entsprechen den gestellten Anforderungen in
Bezug auf Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften

(Prüfzeichen TÜV-GS geprüfte Sicherheit).

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

29.10$)							   $(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

Zubehör zur Auswahl:

$(h1ii$)

$(langStirnblenden für freistehende Schrankblöcke einreihig,
500 mm, Farbe, Ausführung und Material wie Tür. Bei

Glastüren Mindestbreite 120 mm oder alternativ HPL möglich.

$)/E

$$NNN

$(h1ii29.20$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

$)

$(langStirnblenden für freistehende Schrankblöcke zweireihig,
1010 mm, Farbe, Ausführung und Material wie Tür. Bei

Glastüren Mindestbreite 120 mm oder alternativ HPL möglich.

$)/E

$$NNN

$(h1ii29.30$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

$)

$(langAusgleichsblenden für Wandanschlüsse mit oder ohne
darüberliegende Abdeckung, Farbe, Ausführung und
Material wie Tür. Bei Glastüren Mindestbreite 120 mm

oder alternativ HPL möglich.$)/E$)/E

$(h1ii29.40$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

Armbänder aus Perlongeflecht, 12mm breit, 30 cm

lang inkl. Kunststoffschließe, Schlüsselbox und

Aluminiumplättchen inkl. Nummer.$(langNylonarmbänder inkl. Numerierung$)/E

$$NNN

$$NNN

$$NNN

$(h1ii29.50$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

Mehrpreis für die Ausführung der HPL-Platten mit einer

Zusätzlichen Schutzschicht über der Dekorschicht,

so dass sich hartnäckige Verschmutzungen wie

Schmierereien mit Edding-Stiften problemlos mit

entsprechenden Reinigern entfernen lassen.$(langNylonarmbänder inkl. Numerierung$)/E

$$NNN

$(h1ii29.60$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

Mehrpreis für die Ausführung verstärkte Aufbruchshemmung.

Das seitliche Wegdrücken der HPL-Tür sowie das Ansetzen

eines Hebels im Schliessbereich muss durch geeignete

Maßnahmen erschwert werden. $(langNylonarmbänder inkl. Numerierung$)/E

29.70		$)	$(menge0,000$)   $(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............$$NNN

------------------

$(kurz9Schließfachschrank IXOS P$)	$(gb.............$)

==========	 $$GRUEnd