73

Systemwand saniQub für PRIMO Kn

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Konstruktion:
Systemwand saniQub für PRIMO zur glattflächigen Aufnahme des exklusiven saniApp Systemwandzubehörs.

Schichtstoff-Verbundelemente mit einem innenliegenden Aluminiumrahmen.

Elementstärke: 156mm.

Beidseitige 3 mm dicke HPL-Schichtstoffplatten

sind mit dem Rahmen und den im Innenraum ausgelegten Polystyrolplatten wasserfest verleimt. Erhöhte Kratz- und Abriebfestigkeit durch ein

zusätzliches Overlay

Die Maueranschlüsse erfolgen durch Schattenfugenprofile aus Aluminium. Die Verbindungen zwischen Trenn- und Vorderwand werden unsichtbar und kraftschlüssig durch Einhängebeschläge ausgeführt.

saniApp Systemzubehör ist absolut glattflächig, reinigungsfreundlich und diebstahlsicher in das Wandelement integriert.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

Höhe:
2000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit.

Andere Höhen sind möglich.

Farben:
Gemäß der KEMMLIT Farbkarte (mindestens 15 Farben)

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.$)/E

Garantie:

7 Jahre Hersteller Garantie

73.10

$$NNN

$)

$(langKEMMLIT saniApp Duftspender aus Edelstahl, mit eleganter mattgebürsteter Oberfläche, Maße: 180mm x 180mm (B x H). Verschluss mit Zylinderhebelschloss.$)/E

$$NNN

$(h1ii7373.20 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT saniApp Spiegel SS1 aus rostfreiem Edelstahl, mit spiegelpolierter Oberfläche, Maße: 180mm x 395mm (B x H).$)/E

$$NNN

$(h1ii7373.30 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT saniApp Spiegel SS2 aus rostfreiem Edelstahl, mit spiegelpolierter Oberfläche, Maße: 180mm x 830mm (B x H)..$)/E

$$NNN

$(h1ii73.40 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT saniApp Zweifach-WC-Rollenhalter aus rostfreiem Edelstahl, mit eleganter mattgebürsteter Oberfläche, Maße: 180mm x 370mm (B x H) für KEMMLIT longlife WC-Papier (900-Blatt-Rolle), integrierte Ersatzrolle, auch passend für Standardrollen (Rollendurchmesser max. 125mm). Verschluss mit Zylinderhebelschloss.$)/E

$$NNN

.$)/E

$$NNN

$(h1ii7373.50 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT saniApp WC-Bürstengarnitur aus rostfreiem Edelstahl, mit eleganter mattgebürsteter Oberfläche, Maße 180mm x 370mm (B x H), mit Edelstahlstiel und austauschbarem Bürstenkopf.$)/E

$$NNN

$(h1ii7373.60 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT saniApp Abfallbehälter aus rostfreiem Edelstahl, mit eleganter mattgebürsteter Oberfläche, Maße 180mm x 370mm (B x H), Knopf zum leichten Ausklappen.

Fassungsvermögen ca. 3l, Maße 395mm x 180mm.

$(h1ii7373.70 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$(langKEMMLIT saniApp Hygienebeutelspender aus rostfreiem Edelstahl, mit eleganter mattgebürsteter Oberfläche, Maße 180mm x 180mm (B x H). Verschluss mit Zylinderhebelschloss.

Fach für Hygienebeutelpackung, runde Öffnung zur Entnahme, Maße 180mm x 180mm.

$(h1ii7373.80 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$(langKEMMLIT System saniApp M  aus rostfreiem Edelstahl, mit mattgebürsteter Oberfläche, Maße 388mm x 705 mm (B x H), bestehend aus: Doppelrollenhalter für handelsübliches WC-Papier, Duftspender, WC-Bürstengarnitur und einem Abfallbehälter mit Hygienebeutelfach.

Fach für Hygienebeutelpackung, runde Öffnung zur Entnahme, Maße 180mm x 180mm.

$(h1ii7373.90 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)/E$$NNN

$(langKEMMLIT System saniApp L aus rostfreiem Edelstahl, mit mattgebürsteter Oberfläche, Maße 388mm x 900mm (B x H), bestehend aus: Doppelrollenhalter für handelsübliches WC-Papier, Duftspender, WC-Bürstengarnitur und einem Abfallbehälter mit Hygienebeutelfach sowie einem Ablagefach und einem Desinfektionsmittelspender.

Fach für Hygienebeutelpackung, runde Öffnung zur Entnahme, Maße 180mm x 180mm.

$(h1ii7374.10 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb............./E

$$GRUEnd

----------------------

$(kurz20Systemwand saniQub$)	$(gb.............$)

============