9$(h1ii$)	$(kurz9Trennwandsystem Typ B-Bambino

Erwachsenen Kabine

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Ausführung:
Kindergarten WC-Trennwandsystem für Erwachsene,
unfallsicher nach den Sicherheitsbestimmungen

des GUV.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

Höhe:
1970 mm einschl. 120 mm Bodenfreiheit.

Wände:
13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438

(DIN 16926). Wasserbeständig, fäulnissicher,

widerstandsfähig gegen Beschädigungen und

besonders pflegeleicht. Erhöhte Kratz- und

Abriebfestigkeit durch ein zusätzliches Overlay.

Die Ecken zur Vermeidung von Verletzungen im

Radius von 30 mm gerundet. Wandanschlüsse durch

stabile Aluminium-Plattenhalter, pulverbeschichtet,

zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Füße:
Ø 20 mm, höhenverstellbar, aus Aluminium 
pulverbeschichtet mit Edelstahlteller und trittfester

Abdeckrosette aus Nylon. (Klebefüße sind aus

Sicherheitsgründen nicht zugelassen).

Türen:
In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit
Sicherheits-Fingerklemmschutz, aus 20 mm breitem
Fingerklemmschutzprofil an der Anschlagseite und 
durchlaufendem Aluminium-Fingerklemmschutzrohr
auf der Bandseite. Pendeltüren sind nicht erlaubt,
Türöffnung nur nach außen.

Beschläge:
3-Rollen-Sicherheitsfederband, Ø 20 mm, mit durch-
gehendem Aluminium-Rohr zwischen den Bändern zur 
Vermeidung von Fingerquetschungen. Sicherheits-
Fingerklemmschutz mit Weichlippenprofil auf der 
Schloßseite, mit Sicherheits-Ringgriff aus schlag- 
und bruchsicherem Nylon mit integriertem Gummi-
dämpfer als Türanschlag. Türöffnung deshalb nur 
nach außen möglich.

Farben:
Farben gemäß KEMMLIT-Farbkarte.

Profile, Beschläge, Türgriffe, Füße und Zubehör

in den gleichen durchgängigen Farben

entsprechend dem KEMMLIT-Farbkonzept.

09.10	Garantie:

7 Jahre Hersteller Garantie

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.$)

/E

$$NNN

$(h1ii9.20$)	$(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langZubehör:

KEMMLIT-Papierrollenhalter aus Nylon 308$)/E

$$NNN

$(h1ii9.30$)	$(menge0,000$) Stück$(einh$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Nylon 309$)/E

$$NNN

$(h1ii9.40$)	$(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)	$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-WC-Bürstengarnitur aus Nylon 310$)

9.50$)	$(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb............./E

$$GRUEnd

----------------------

$(kurz9Trennwandsystem Typ B-Bambino Erwachsenen Kabine$)	$(gb.............$)

============

/E