8$(h1ii$)	$(kurz9Trennwandsystem B-Bambino Exklusiv

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Ausführung:
Kindergarten WC-Kabinensystem bis ins Detail

gestaltet mit pädagogischem Konzept, Unfallsicherheit

nach den Sicherheitsbestimmungen des GUV ist nachzuweisen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

Höhe:
1400 mm einschl. 80 mm oder 120 mm Bodenfreiheit.

Geringere Höhen sind möglich.

Wände:
13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438

(DIN 16926) mit weißem Kern zur Verbesserung der

Hygiene und der sofortigen Erkennung von Verunreinigungen.

Alternativ HPL-Vollkernplatten mit schwarzem Kern.

Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig

gegen Beschädigungen und besonders pflegeleicht.

Die Ecken im Radius von 2 mm ausgeführt.

Wandanschlüsse durch stabile Aluminium-

Plattenhalter (55+55+8 mm), 4-fach Sicherheitsverschraubung

von Edelstahlschrauben mit mehr Haltekraft und einer

größeren Grundfläche für sicheren Halt und zur Vermeidung

von Verletzungen.

Füße:
Ø 20 mm, höhenverstellbar, aus Aluminium 
eloxiert mit Edelstahlteller und Edelstahlkernschraubgewinde

M12. Verdreh sicher verkontert, kraftschlüssige, stabile

Verbindung zur Trennwand. Kunststoffbefestigungen sind

aufgrund des Kontakts mit Reinigungsmitteln nicht zulässig.

Abdeckrosette aus Aluminium eloxiert. 

Türen:
In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit
Sicherheits-Fingerklemmschutz, aus 20 mm breitem
Fingerklemmschutzprofil an der Anschlagseite und 
durchlaufendem Aluminium-Fingerklemmschutzrohr
auf der Bandseite, welches jeglichen Türspalt

verhindert und somit Verletzungen gänzlich vermeidet.

Türöffnung 180° nach außen.

Die Türfronten stehen als 3 auf die Themenwelten

abgestimmte Motive dem Auftraggeber zur Verfügung

(gemäß KEMMLIT-Prospekt).

Beschläge:
3-Rollen-Sicherheitsfederband verhindert das Aushängen der Tür

Ø 20 mm 4-fach mit Edelstahlschrauben verschraubt.

Mit Edelstahlachse und Leichtlaufbuchsen für quietschfreie Funktion.

Durchgehendes Sicherheits-Aluminium-Fingerklemmschutzrohr

zwischen den Bändern. Befestigungswinkel in Aluminium eloxiert,

massive Ausführung 55+55+8 mm. 4-fach sicherheits-verschraubt

mit Edelstahlschrauben in eckiger Form. Alternativ in gerundeter Form.

Türgriffe:

Gekröpfte Sicherheitsringgriffe mit integriertem Gummidämpfer,

Gegenanschläge auf der Tür-Front sind aus

unfallsicherheitsgründen nicht zulässig.

Optional: 26 auf die Themenwelten abgestimmte

Sicherheitstürgriffe stehen dem Auftragsgeber zur Wahl.

Farben:
Wand- und Türen in weißer Oberfläche mit weißem

Kern.

Alternativ KEMMLIT-Oberflächenwelten gemäß

KEMMLIT- Farbkarte.

Profile, Beschläge, Türgriffe, Füße und Zubehör

in den gleichen durchgängigen Farben

entsprechend dem KEMMLIT-Farbkonzept

(mindestens 6 Farben).

8.10	Garantie:

7 Jahre Hersteller Garantie:

Preise inkl. Aufmaß, Fracht- und Montagekosten.$)

/E

$$NNN

$(h1ii8.20$)	$(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langZubehör:

KEMMLIT-Papierrollenhalter aus Nylon 308$)/E

$$NNN

$(h1ii8.30$)	$(menge0,000$) Stück$(einh$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Nylon 309$)/E

$$NNN

$(h1ii8.40$)	$(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)	$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-WC-Bürstengarnitur aus Nylon 310$)

8.50$)	$(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb............./E

$$GRUEnd

----------------------

$(kurz9Trennwandsystem B-Bambino Exklusiv$)	$(gb.............$)

============

/E