7$(h1ii$)	$(kurz9Trennwandsystem D-Bambino

Erwachsenen Kabine

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Ausführung:
Kindergarten WC-Trennwandsystem unfallsicher 
nach den Sicherheitsbestimmungen des GUV.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

Höhe:
1970 mm einschließlich 120 mm Bodenfreiheit.

WWW Wahlweise mit Türhöhe 1400 mm incl. 120 mm
Bodenfreiheit.

Wände: 
30 mm starke melaminharzbeschichtete Vollspanplatten.
Alle sichtbaren Kanten sind mit ABS-Umleimern 
( Radius= 2mm ) stoßsicher geschützt. 
Die unteren Ecken im Durchgangsbereich werden zur 
Vermeidung von Verletzungen im Radius von 33 mm
gerundet.

Profile:
Aluminiumprofile ( Radius= 2 mm ) unfallsicher

gerundet. Der Stabilisator über der Türfront

hat die Maße 42/43 mm.

Maueranschlüsse erfolgen durch U-Schienen

zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Füße:
Ø 20 mm, höhenverstellbar, aus Aluminium 
pulverbeschichtet mit Edelstahlteller und trittfester

Abdeckrosette aus Nylon. 

Türen:
In gleicher Konstruktion wie die Wände, Türen stumpf 
einschlagend, die Ecken werden zur Vermeidung

von Verletzungen im Radius von 33 mm gerundet, 
3 Tür-Beschlag-Varianten möglich.

Tür-Beschläge: 3 Varianten zur Auswahl

- 2 kräftige 2-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium, 
Ø 20 mm  2-Riegel-WC-Schloß. Sicherheitsdrücker
von 23 mm Durchmesser. Schauscheibe rot/weiß 
mit Notdornöffnung aus schlag- und bruchsicherem
Nylon.

- 3-Rollen-Sicherheitsfederband, Ø 20 mm, mit

durchgehendem Aluminium-Rohr zwischen den

Bändern zur Vermeidung von Fingerquetschungen.

2-Riegel-WC-Schloß. Sicherheitsdrücker vom 23 mm

Durchmesser. Schauscheibe rot/weiß mit Notdorn-

öffnung aus schlag- und bruchsicherem Nylon.

- 3-Rollen-Sicherheitsfederband, Ø 20 mm, mit durch-
gehendem Aluminium-Rohr zwischen den Bändern zur 
Vermeidung von Fingerquetschungen. Sicherheits-
Fingerklemmschutz mit Weichlippenprofil auf der 
Schloßseite, mit Sicherheits-Ringgriff aus schlag- 
und bruchsicherem Nylon mit integriertem Gummi-
dämpfer als Türanschlag. Türöffnung deshalb nur 
nach außen möglich, bei Bedarf mit Verschlußhebel-
Verriegelung, Farbe weiß.Bei Option 2 ist zusätzlich

eine kindgerechte Türhöhe von 1400 mm einschl.

120 mm Bodenfreiheit möglich.

Farben:
Wand- und Türenfarben gemäß KEMMLIT-Farbkarte

(mindestens 15 Farben).

Profile, Beschläge, Türgriffe, Füße und Zubehör

in den gleichen durchgängigen Farben

entsprechend dem KEMMLIT-Farbkonzept

(mindestens 6 Farben).

7.10	Garantie:

7 Jahre Hersteller Garantie

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.$)

/E

$$NNN

$(h1ii7.20$)	$(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langZubehör für WC-Kabinen:

KEMMLIT-Türstopperhaken aus Nylon 301$)/E

$$NNN

$(h1ii7.30$)	$(menge0,000$) $(einhStück		............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Wandhaken aus Nylon 302$)/E

$$NNN

$(h1ii7.40$)	$(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Papierrollenhalter aus Nylon 308$)/E

$$NNN

$(h1ii7.50$)	$(menge0,000$) Stück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Nylon 309$)/E

$$NNN

$(h1ii7.60$)	$(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-WC-Bürstengarnitur aus Nylon 310

$(h1ii7.70$)	$(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)	$(ep.............$)	$(gb.............$)

Zubehör als Varianten auch in Edelstahl.$)

/E

$$GRUEnd

----------------------

$(kurz9Trennwandsystem D-Bambino Erwachsenen Kabine$)	$(gb.............$)

============