6$(h1ii$)	$(kurz9Trennwandsystem Typ D-Bambino Klassik

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Ausführung:
Kindergarten WC-Trennwandsystem unfallsicher 
nach den Sicherheitsbestimmungen des GUV.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

Höhe:
1400 mm einschl. 120 mm Bodenfreiheit.

Geringere Höhen sind möglich.

Wände:
30 mm starke melaminharzbeschichtete Vollspanplatten.
Alle Kanten sind mit 3 mm starken ABS-Umleimern
(Radius=2 mm) stoßsicher geschützt. Alle Ecken werden
zur Vermeidung von Verletzungen im Radius von 33 mm
gerundet. Wandanschlüsse mit stabilen Plattenhaltern
aus Aluminium pulverbeschichtet, zum Ausgleich von
Bautoleranzen.

Füße:
Ø 20 mm, höhenverstellbar, aus Aluminium 
pulverbeschichtet mit Edelstahlteller und trittfester

Abdeckrosette aus Nylon. (Klebefüße sind aus

Sicherheitsgründen nicht zugelassen).

Türen:
In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit
Sicherheits-Fingerklemmschutz, aus 20 mm breitem
gerundetem Weichlippen-Fingerklemmschutzprofil 
an der Anschlagseite und einem durchlaufendem
Aluminium-Fingerklemmschutzrohr auf der Bandseite. 
Pendeltüren sind nicht erlaubt, Türöffnung nur nach 
außen.

Die Türfronten sind als Variante in 3 verschiedenen
Ausführungen lieferbar (gemäß KEMMLIT-Prospekt).

Beschläge:
3-Rollen-Sicherheitsfederband, Ø 20 mm, mit
durchgehendem Aluminium-Fingerklemmschutzrohr 
zwischen den Bändern.

Türgriffe:
Sicherheits-Ringgriff aus schlag- und bruchsicherem
Nylon mit integriertem Gummidämpfer als Türanschlag.

Farben:
Wand- und Türenfarben gemäß KEMMLIT-Farbkarte

(mindestens 15 Farben).

Profile, Beschläge, Türgriffe, Füße und Zubehör

in den gleichen durchgängigen Farben

entsprechend dem KEMMLIT-Farbkonzept

(mindestens 6 Farben).

6.10	Garantie:

7 Jahre Hersteller Garantie

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.$)

/E

$$NNN

$(h1ii6.20$)	$(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langZubehör:

KEMMLIT-Papierrollenhalter aus Nylon 308$)/E

$$NNN

$(h1ii6.30$)	$(menge0,000$) Stück$(einh$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Nylon 309$)/E

$$NNN

$(h1ii6.40$)	$(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)	$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-WC-Bürstengarnitur aus Nylon 310$)

6.50$)	$(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb............./E

$$GRUEnd

----------------------

$(kurz9Trennwandsystem Typ D-Bambino Klassik$)	$(gb.............$)

============