15$(h1ii$)	$(kurz9Trennwandsystem PRIMO KN

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de


Konstruktion:

42 mm starke HPL-Verbundelemente

mit statischem Verbund der Profile und

vandalensicheren Beschlägen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

Ausführungen zur Auswahl:
PRIMO KN 2.1: Eloxierte Profile 
PRIMO KN 2.2: Pulverbeschichtete Profile

Höhe:
2000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit bzw.

Alternativ 2135 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit.

Andere Höhen sind möglich.

Wände:
HPL-Verbundelemente, 42 mm stark

beidseitig mit 3 mm starker HPL-

Deckschicht (Kern aus Polystyrol), mit

rundumlaufendem Aluminium-Rahmen bündig in

die Elemente eingelassen für maximale Verwindungs-

steifheit und Langlebigkeit.

Profile:
Alle Profile sind unfallsicher  gerundet (Radius 2 mm).

Der verwindungssteife und flächenbündige

Stabilisator (42/42 mm) über der Türfront

ist aus hochwertigem Aluminium.

# Die Maueranschlüsse erfolgen durch U-Profile

zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Füße:
Aluminiumfuß eloxiert (Ø 20 mm), mit

Edelstahlfußteller stufenlos höhenverstellbar.

Kraftschlüssig durch M12 Verschraubung

mit der Trennwand verbunden. Die Trittfeste

und korrosionsfreie Aluminiumabdeckrosette

lässt sich zum Reinigen einfach anheben.

Als Variante komplett aus Edelstahl (Ø 20 mm).

mit Edelstahlfußteller stufenlos höhenverstellbar.

Mit trittfester Abdeckrosette aus Edelstahl.

Abdeckrosette lässt sich zum Reinigen

einfach anheben.

Türen:
HPL-Verbundelemente, 42 mm stark in

gleicher Bauweise wie die Wandelemente.

Die Türen sind beidseitig gefälzt und glattflächig

in der Vorderfront.

Bänder:
2 kräftige 3-Rollen-Feder-Kantenbänder aus 
Aluminium (Ø 20 mm, 145mm lang)

mit Edelstahlachse wartungsfrei,

nicht aushängbar und sechsfach verschraubt

mit Edelstahlbolzen, zum Selbstschließen der

Tür.

Alternativ: 2 kräftige 3-Rollen-Feder-Kantenbänder

aus Edelstahl (Ø 20 mm, 145mm lang) mit

Edelstahlachse wartungsfrei,

nicht aushängbar und sechsfach verschraubt

mit Edelstahlbolzen, zum Selbstschließen der

Tür.

Schlösser und Beschläge:

Es stehen zwei Varianten zur Auswahl:

- 2-Riegel- WC-Schloß mit Metallriegel und

Metallflüsterfalle zum geräuscharmen

schließen der Tür mit

Nylon-Drücker in U-Form und Drehriegel

aus Nylon mit Vierkant-Notverriegelung,

Verriegelungszustand innen und außen sichtbar.

Alternativ Drücker in U-Form aus Aluminium

naturfarbig eloxiert oder Edelstahl.

Alternativ Drücker in L-Form aus

Aluminium naturfarbig eloxiert bzw.

Edelstahl mit Drehriegel und Vierkant-Notverriegelung,

Verriegelungszustand innen und außen sichtbar.

2) Alternativ 1-Riegel Schloss mit Zugknöpfen aus

Nylon oder aus Aluminium 	naturfarbig eloxiert bzw.

Edelstahl.

WC-Verriegelung mit Schauscheibe rot/weiß mit

Notdornöffnung

.

Farben:
Wand- und Türenfarben gemäß KEMMLIT-Farbkarte

(mindestens 15 Farben).

Profile, Bänder, Beschläge, Füße und Zubehör
in den gleichen durchgängigen Farben nach dem

KEMMLIT-Farbkonzept (mindestens 8 Farben).

15.10	Garantie

7 Jahre Hersteller Garantie

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.$)

/E

$$NNN

15.20 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

/E$$NNN

$(h1ii$(langZubehör für WC-Kabinen:

KEMMLIT-Türstopperhaken aus Nylon 301$)/E

$$NNN

$(h1ii15.30$)			$(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Wandhaken aus Nylon 302$)/E

$$NNN

$(h1ii15.40$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Papierrollenhalter aus Nylon 308$)/E

$$NNN

$(h1ii15.50$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Nylon 309$)/E

$$NNN

$(h1ii15.60$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............$)

$(langKEMMLIT-WC-Bürstengarnitur aus Nylon 310
 $)/E$$NNN

$(h1ii15.70$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

# Zubehör als Variante auch in Edelstahl