$(h1ii58$)61	$(kurz9Trennwandsystem classiccell Aluminium$)

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Konstruktion:

Glattflächige Aluminium-Verbundelemente,

42 mm stark, korrosionsbeständig mit 3-Komponenten-

Lackbeschichtung (Crystal Coat), mit statischem

Verbund und vandalensicheren Beschlägen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

Ausführungen zur Auswahl:
classiccell Aluminium 3.1: Eloxierte Aluminiumprofile

classiccell Aluminium 3.4: Edelstahlprofile 

Höhe:
2000 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.
2135 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

Andere Höhen sind möglich.

Mit 80mm Boden- und Deckenfuge für maximale Privats-

phäre in Verbindung mit höchster Reinigungsfreundlichkeit.

Raumhoch geschlossene Konstruktion

mit raumhohen Türen für ein Höchstmaß an

Privatsphäre möglich.

Wände:
42 mm starke, korrosionsbeständige Aluminium-

Verbundelemente. Umweltfreundliche Lackbeschichtung

Je nach Farbe mit einer unempfindlichen Struktur (Crystal Coat),

kratzfest und UV-beständig nach DIN 53384 A. Die

Aluminiumlegierung ist meerwasserbeständig nach DIN 1725.

# Die Aluminiumbleche sind an allen vier Seiten umgekantet.

# Der Innenraum der Elemente wird von einer verwindungssteifen

# Einlage ausgefüllt. Schraubsichere Einlagen im Verbundelement

gewährleisten eine dauerhafte und robuste Befestigung von

Zubehörteilen.

Profile: 
Das glatte, rechteckige Aluminiumprofil (Stabilisator) 54/43

verläuft horizontal, direkt und sichtbar über der Türfront.

# Alternativ als eloxiertes Aluminium-Rechteckprofil  40/30.

# Alternativ Rechteckprofil 40/30 in Edelstahl.

# Alternativ mit integriertem Stabilisator in der Tür-

# Front verdeckt verbaut.

Die Maueranschlüsse erfolgen durch Umfassungs-

U-Schienen aus Aluminium eloxiert.

Alternativ Maueranschluss mit Schattenfugen U-Schienen.

Füße:
Die Füße aus Aluminium eloxiert mit Edelstahlkern und

Edelstahlteller (Ø 20 mm) sind stufenlos höhenverstellbar.

Kraftschlüssige Verschraubung mit der Trennwand

mittels M12 Gewinde. Die trittfeste Abdeckrosette aus

korrosionsfreiem, eloxierten Aluminium lässt sich zum

Reinigen einfach anheben.

Als Variante komplett aus Edelstahl (Ø 20 mm).

Kraftschlüssige Verschraubung mit der Trennwand mittels

M12 Gewinde. Die trittfeste Abdeckrosette aus Edelstahl

läßt sich zum Reinigen einfach anheben.

Türen:
Aluminium-Verbundelemente, 42 mm stark,

korrosionsbeständig, (gleiche Bauweise wie

Wandelemente) gefälzt.

# Bänder:

2 absolut wartungsfreie, nicht aushängbare,

3-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium eloxiert,

6-fach verschraubt, (Ø 20 mm) mit auf 145mm verlängerter Bandrolle. Ein Band ist mit eingebauter Feder zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür ausgestattet.

# Alternativ aus Aluminium glanzpoliert.

# Alternativ 2 absolut wartungsfreie, nicht aushängbare,

# 3-Rollen-Kantenbänder aus Edelstahl gebürstet

# (Ø 20 mm), mit auf 145mm verlängerter Bandrolle.

# Ein Band ist mit eingebauter Feder zum Selbstschließen

# oder Selbstöffnen der Tür ausgestattet.

# Garnituren:

2-Riegel- WC-Schloß. Qualitätsdrücker geprüft nach

EN 1906 Klasse 3 aus Aluminium naturfarbig eloxiert.

WC-Verriegelung aus Aluminium naturfarbig eloxiert

mit Schauscheibe rot/weiß und Metall-Notdornöffnung.

Alternativ in Edelstahl.

Alternativ in Nylon (Farbe gemäß Farbkarte).

1-Riegel-WC-Schloß. Türknöpfe aus Aluminium

naturfarbig eloxiert. WC-Verriegelung aus Aluminium

naturfarbig eloxiert mit Schauscheibe rot/weiß

und Metall-Notdornöffnung.

Alternativ in Nylon (Farbe gemäß Farbkarte).

Alternativ in Edelstahl.

Als Variante: Einriegelschloss mit Griffstange aus massivem Aluminium in 4 Varianten mit

LED – Besetztanzeige und verschleißfestem Metalldorn zur Notöffnung

Farben:
Wand- und Türfarben gemäß cell-Farbkarte.

Umweltfreundlichkeit:
Es dürfen nur umweltfreundliche Materialien

ohne PVC und FCKW verwendet werden.

61.10	Garantie:

7 Jahre Hersteller Garantie

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.$)

61.20 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$(langZubehör für WC-Kabinen:

KEMMLIT-Türstopperhaken aus Aluminium 401$)/E

$$NNN

$(h1ii61.30$)			$(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Wandhaken aus Aluminium 402$)/E

$$NNN

$(h1ii61.40$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Papierrollenhalter aus Aluminium 408$)/E

$$NNN

$(h1ii61.50$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Aluminium 409$)/E

$$NNN

$(h1ii61.60$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............$)

$(langKEMMLIT-WC-Bürstengarnitur aus Aluminium 410
 $)/E$$NNN

$(h1ii61.70$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

Zubehör als Varianten auch in Edelstahl oder Nylon.

/E$$GRUEnd

----------------------

$(kurz9Trennwandsystem classiccell Aluminium$)	$(gb.............

$)

============/E