58$(h1ii58$)	$(kurz9Trennwandsystem variocell Aluminium$)

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Konstruktion:

Aluminium-Verbundelemente, 30 mm stark,
korrosionsbeständig mit 3-Komponenten-

Lackbeschichtung (Crystal Coat), mit statischem

Verbund und vandalensicheren Beschlägen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

Ausführungen zur Auswahl:
variocell Aluminium 3.1: Eloxierte Aluminiumprofile 
variocell Aluminium 3.2: Pulverbeschichtete Alu-Profile

variocell Aluminium 3.4: Edelstahlstabilisator

Höhe:
2000 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

2135 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

Andere Höhen sind möglich.

# Hängende Trennwandkonstruktion ohne Füße

als reinigungsfreundliche Variante möglich.

Standoptimierte Trennwandkonstruktion

mit zurückgesetzten Füßen in der Zwischenwand.

Raumhoch geschlossene Konstruktion für ein

Höchstmaß an Privatsphäre möglich.

Wände:
30 mm starke, korrosionsbeständig Aluminium-

Verbundelemente. Umweltfreundliche
3-Komponenten-Lackbeschichtung mit einer
unempfindlichen Struktur (Crystal Coat), kratzfest

und UV-beständig nach DIN 53384 A. Die

Aluminiumlegierung ist meerwasserbeständig

nach DIN 1725.

# Die Aluminiumbleche sind an allen vier Seiten

umgekantet. Der Innenraum der Elemente wird

von einer verwindungssteifen Einlage ausgefüllt.

Schraubsichere Einlagen im Verbundelement

gewährleisten eine dauerhafte und robuste

Befestigung von Zubehörteilen.

Alternativ für verbesserten Brandschutz

Innenraum der Elemente mit nicht

brennbaren Metalleinlagen ausgestattet.

Profile:
Alle Profile sind aus Aluminium und unfallsicher

gerundet (Radius 2 mm). Der verwindungssteife

Stabilisator (42/43 mm) ist eckig.

# Der Stabilisator verläuft direkt über der Türfront.

# Die Maueranschlüsse erfolgen durch U-Profile

zum Ausgleich von Bautoleranzen.

# Als Variante mit Rechteckstabilisator aus

# Edelstahl (40/30 mm) möglich.

Der Stabilisator verläuft alternativ nicht direkt über

# der Front – sondern ist um 130 mm nach hinten versetzt.

Füße:
Komplett aus Edelstahl (Ø 20 mm). Stufenlos

höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch M12

Verschraubung mit der Trennwand verbunden.

Trittfeste Edelstahlabdeckrosette läßt sich zum

Reinigen einfach anheben.

Als Variante aus korrosionsfreiem Aluminium,

naturfarbig eloxiert mit Edelstahlkern und Edelstahlteller.

Trittfeste Abdeckrosette aus eloxiertem Aluminium.

Die Abdeckrosette läßt sich zum Reinigen einfach anheben.

Als weitere Variante aus korrosionsfreiem Aluminium,

pulverbeschichtet mit Edelstahlkern und Edelstahlteller.

Trittfeste Abdeckrosette aus farblich abgestimmten

Nylon. Die Abdeckrosette läßt sich zum Reinigen

einfach anheben.

Türen:
Aluminium-Verbundelemente, 30 mm stark,

korrosionsbeständig, (gleiche Bauweise wie

Wandelemente) mit innenliegenden, senkrechten

Aluminium-Profilen. Türanschlagprofil aus

Aluminium, mit integrierter Anschlagdämpfung.

Als Variante können nach innen öffnende Türen mit

einem Sicherheits-Fingerklemmschutzprofil auf der

Bandseite ausgestattet werden (mit Federdrehzapfenlager

anstelle von Bändern, max. Öffnungswinkel = 100°).

# Bänder:

# 2 kräftige 2-Rollen-Steige-Kantenbänder (Ø 20 mm)

# zum Selbstschließen der Tür aus Aluminium,

# naturfarbig eloxiert oder farbig gepulvert.

Alternativ 2 kräftige 2-Rollen-Kantenbänder (Ø 20 mm)

aus Aluminium naturfarbig eloxiert oder farbig gepulvert.

# Alternativ filigrane 2-Rollen-Kantenbänder aus

# Edelstahl (Ø 12 mm).

# Garnituren:

1-Riegel-WC-Schloß. Türknöpfe, Schauscheibe

rot/weiß mit Notdornöffnung in Aluminium

naturfarbig eloxiert, in Edelstahl oder in schlag-,

bruchsicherem und farblich abgestimmtem Nylon.

2-Riegel- WC-Schloß. Sicherheitsdrücker

(Ø 23 mm). Schauscheibe rot/weiß mit

Notdornöffnung in Aluminium naturfarbig eloxiert,

in Edelstahl oder in schlag-, bruchsicherem

und farblich abgestimmtem Nylon.

Einhandverriegelung aus Aluminium naturfarbig

eloxiert  mit Schauscheibe rot/weiß.

Farben:
Wand- und Türenfarben gemäß cell-Farbkarte.

# Profile, Beschläge, Füße und Zubehör in der

# gleichen durchgängigen Farbe nach cell-

# Farbkonzept .$)

Umweltfreundlichkeit:
Es dürfen nur umweltfreundliche Materialien ohne

PVC und FCKW verwendet werden.

58.10	Garantie:

7 Jahre Hersteller Garantie

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.$)

58.20 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

# Weitere Ausstattungsvarianten gegen Aufpreis:

# Schiebetür

58.12 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

# Raumspartür

58.13 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

# Oberteile aus Aluminium

58.14 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

# Glasoberteile

58.15 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

# Pendeltür

58.16 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$(langZubehör für WC-Kabinen:

KEMMLIT-Türstopperhaken aus Aluminium 401$)/E

$$NNN

$(h1ii58.20$)			$(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Wandhaken aus Aluminium 402$)/E

$$NNN

$(h1ii58.30$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Papierrollenhalter aus Aluminium 408$)/E

$$NNN

$(h1ii58.40$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Aluminium 409$)/E

$$NNN

$(h1ii58.50$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............$)

$(langKEMMLIT-WC-Bürstengarnitur aus Aluminium 410
 $)/E$$NNN

$(h1ii58.60$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

Zubehör als Varianten auch in Edelstahl oder Nylon.

Zubehör für Umkleide- und Wechselkabinen:

KEMMLIT-Sitzbank für Umkleide- und Wechselkabinen aus HPL-Vollkernplatten.

$$NNN

$(h1ii58.70$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Unterbank-Zentralverriegelung oder

obenliegende Zentralverriegelung obenliegende Zentralverriegelee zum

Schließen beider Kabinentüren mit

Notdornöffnung und deutlich sichtbarer 
Frei-Besetzt-Anzeige (rot/weiß).$)

$$NNN

$(h1ii58.80$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Türstopperhaken für

Umkleidekabinen

58.90$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Bäder-Kristallspiegel für Umkleide-

und Wechselkabinen mit Randversiegelung,

8 mm stark, Ecken abgerundet, 300 x 400 mm.

Verklebung nicht erlaubt.

Diebstahlsicher verschraubt.$)/E

$$NNN

$(h1ii58.100$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Ablagekonsole für Umkleide- und

Wechselkabinen aus Nylon Nr. 312,

Maße 300 x 50 mm. Diebstahlsicher verschraubt.$)/E

$$NNN

$(h1ii58.110$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Übersteigsicherung für Umkleide- und
Wechselkabinen. Diebstahlsicher verschraubt.$)

$(h1ii58.120$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............$)

/E$$GRUEnd

----------------------

$(kurz9Trennwandsystem variocell Aluminium$)	$(gb.............

$)

============/E