$(h1ii1$)	$(kurz9Trennwandsystem cronus NR$)

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Konstruktion:

Trennwand aus 13 mm HPL-Vollkernmaterial

im statischen Verbund mit den glattflächigen

Aluminiumprofilen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

Füße in der Front integriert.

Standoptimierte und fronthängende Anlage

mit Füßen in den Zwischenwänden integriert.

Freihängende Anlage mit Trägersystem,

ohne Füße, als reinigungsfreundliche Variante.

Raumhoch geschlossene Anlage ohne

Bodenfreiheit.

Ausführungen zur Auswahl:
CR 2.1: Profile in eloxierter Ausführung.

CR 2.2: Profile in pulverbeschichteter Ausführung.

Höhe:
2000 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

2135 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit

Andere Höhen sind möglich.

Wände:
13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438

(DIN 16926). Wasserbeständig, fäulnissicher,

widerstandsfähig gegen Beschädigungen und

besonders pflegeleicht. Alle sichtbaren Kanten sind

gerundet und dadurch verletzungsfrei.

Profile:
Alle Profile aus Aluminium. Verwindungssteifer

3-Kammer-Stabilisator (54/43 mm) in eckiger

Ausführung mit Wandanschlußrosette über der

Türfront. Stabilisator steht durch M12x50 Verschraubung

in statischem Verbund mit den glattflächigen Band- und

Türanschlagprofilen. 3-Kammer-Türanschlagprofile

(50/37 mm) sind verdrehsicher und kraftschlüssig

mit dem Stabilisator verbunden. Unterer Abschluß

der Band- und Türanschlagsprofile mit Aluminiumplatte

unfallsicher abgedeckt. Wandanschluß durch

U-Profile (30/24 mm).

Füße:
Aluminiumfüße (Ø 20 mm) mit Edelstahl-

gewinde und Edelstahlteller. Stufenlos

höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch

M12 Verschraubung mit den Band- und

Türanschlagprofilen verbunden. Trittfeste,

korrosionsfreie Aluminiumabdeckrosette

naturfarbig eloxiert - läßt sich zum Reinigen

einfach anheben.

Alternativ trittfeste Abdeckrosette aus farblich

abgestimmten Nylon. Abdeckrosette läßt

sich zum Reinigen einfach anheben.

Türen:
13 mm starke HPL-Vollkernplatten stumpf einschlagend.

Alle Kanten umfräst, die Ecken im Radius von

2 mm abgerundet. Durchlaufende

Dämpfungsgummi im Anschlagprofil zur

Geräuschdämpfung integriert. 
 
Als Variante können die Türen mit Sicherheits-

Fingerklemmschutz an der Bandseite, mit

Gravuren, Lichtausschnitten, Aluminiumtüren

oder Ganzglastüren (ESG) ausgeführt werden.

Beschläge:
3 kräftige 3-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium,

(Ø 20 mm). Ein Band ist mit eingebauter Feder

zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür

ausgestattet. Bandbefestigung erfolgt in der Fläche

um das Spalten der Platte zu vermeiden. Verdeckte

Verschraubung mittels Edelstahl-Torxschrauben.

Kunststoffreies Einriegelschloß aus Zinkdruckguß

mit massiven, nicht brennbarem Aluminiumriegel.

Schloßkasten aus Vollaluminium, mit Riegelolive

innen, Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung

außen. Türknöpfe  mit Griffmulde aus Aluminium

naturfarbig eloxiert.

Als Variante Einhandverriegelung aus Aluminium

naturfarbig eloxiert.

Als weitere Variante Türknöpfe und Riegeloliven aus

schlag-, bruchsicherem und farblich abgestimmtem Nylon.

Farben:
Farben gemäß KEMMLIT-Farbkonzept.

Profile, Beschläge, Füße und Zubehör in der

gleichen durchgängigen Farbe nach

KEMMLIT-Farbkonzept.

  - Garantie:

7 Jahre Hersteller Garantie

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.$)

$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

Weitere Ausstattungsvarianten gegen Aufpreis:

Fronthängende Ausführung

1.11 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

Freihängende Ausführung

1.12 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

Lichtausschnitt im HPL mit Glas / Plexiglas

1.13 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

Gravuren im HPL

1.14 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

Oberteile aus HPL

1.15 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

Oberlichter aus Glas / Plexiglas

1.16 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

Pendeltür aus HPL

1.17 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

Tür aus ESG-Glas

1.18 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

Tür aus Aluminium

1.19 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

/E$$NNN

$(h1ii

$(langZubehör für WC-Kabinen:

KEMMLIT-Türstopperhaken aus Nylon 301$)/E

$$NNN

$(h1ii1.20$)			$(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............	           ……….          $)$(gb

$)

$(langKEMMLIT-Wandhaken aus Nylon 302$)/E

$$NNN

$(h1ii1.30$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............                                  ……….$)	                         $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Papierrollenhalter aus Nylon 308$)/E

$$NNN

$(h1ii1.40$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	                         $(gb.............

KEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Nylon 309

$(h1ii1.50$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............$)

$(langKEMMLIT-WC-Bürstengarnitur eckig aus Nylon 310

$)/E$$NNN

$(h1ii1.60$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	                         $(gb.............

Zubehör als Variante auch in Edelstahl.$)

$(lang$)

$$NNN

$(langZubehör für Umkleide- und Wechselkabinen:

KEMMLIT-Sitzbank für Umkleide- und Wechselkabinen

aus 13 mm dicken HPL-Vollkernplatten.$)

$$NNN

$(h1ii1.70$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)		            $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Unterbank-Zentralverriegelung oder

obenliegende Zentralverriegelung obenliegende Zentralverriegelee zum Schließen 
beider Kabinentüren, in wartungsfreier Zahnstangen-
konstruktion, mit Notdornöffnung und deutlich sichtbarer 
Frei-Besetzt-Anzeige (rot/weiß).$)

$$NNN

$(h1ii1.80$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)		            $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Türstopperhaken für Umkleide- und
Wechselkabinen aus Nylon 301$)/E

$$NNN

$(h1ii1.90$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)		            $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Bäder-Kristallspiegel für Umkleide- und
Wechselkabinen mit Randversiegelung, 8 mm stark, Ecken
abgerundet, 300 x 400 mm groß. Verklebung nicht
erlaubt. Diebstahlsicher verschraubt.$)/E

$$NNN

$(h1ii1.100$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)		            $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Ablagekonsole für Umkleide- und Wechselkabinen
aus Nylon 312, 300 x 50 mm groß. Diebstahlsicher verschraubt.$)

/E

$$NNN

$(h1ii1.110$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)		            $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Übersteigsicherung für Umkleide- und
Wechselkabinen. Diebstahlsicher verschraubt.$)

$(h1ii1.120$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............$)

/E$$GRUEnd

----------------------

$(kurz9Trennwandsystem cronus NR$)	$(gb.............$)

============

/E