30$(h1ii$)	$(kurz9Wertfachschrank IXOS P

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Ausführung:
Schrankkonstruktion aus HPL - Vollkernmaterial
mit Prüfzeichen TÜV-GS geprüfte Sicherheit.

Kleinste Fachmaße bei HPL-Türen: 
Höhe: 200 mm
Breite: 200 mm 
Tiefe: 200 mm

Kleinste Fachmaße bei Glas-Türen:

Höhe: 280 mm
Breite: 250 mm 
Tiefe: 200 mm

Andere Breiten, Tiefen und Höhen sind möglich.

Schrankkorpus:
Moderne Steckbauweise aus korrosionsbeständigen

Aluminiumprofilen und HPL-Vollkernplatten nach

DIN EN 438 (DIN 16926), absolut wasserbeständig,

reinigungsfreundlich, fäulnissicher und widerstands-

fähig gegen mechanische Beschädigungen.

Rauhmatte Oberflächenstruktur.

Die in dem Schrankboden und Schrankdeckel

eingenutete Rückwand gewährleistet die hohe

Steifigkeit.

Boden:
Geschlossener HPL-Vollkernboden.

Türpfosten zur Auswahl:
1) Zurückgesetzte Türpfosten in eleganter Optik,

naturfarbig eloxiert oder als Variante chromatiert

und pulverbeschichtet.

2) Bei HPL-Türen alternativ flächenbündig vorgezogene

Türpfosten für ein glattflächiges Erscheinungsbild,

Aluminium naturfarbig eloxiert oder als Variante

chromatiert und pulverbeschichtet.

Schranktür zur Auswahl:
1) HPL-Vollkernmaterial, 13 mm stark, nach DIN 16926.

2) Emailliertes Einscheiben-Sicherheitsglas

(ESG), 8 mm stark mit keramischen Siebdruck

und durchlaufendem Klemmprofil, Aluminium

naturfarbig eloxiert. Aussparrung im Glas mit

massiver Aluminiumschloß-Grundplatte mit

und ohne Numerierung.

Stabile eingelassene Bänder aus Edelstahl.

Bis zu einem Mindestmaß von 300 mm Tiefe und

Breite mit robustem Öffnungsbegrenzer (90°) Ø=8 mm,

aus Edelstahl nach DIN 1.4301.

Sicherheit:
Unfallschutz durch gerundete Ecken und Kanten.

TÜV geprüft.

Numerierung:
Gefräste Nummern in den HPL-Türen oder auf der

Schloß-Grundplatte bei Glastüren.

KEMMLIT-Nummernschild, stabil genietet

(nicht geklebt), schwarz mit weiß gravierten Ziffern

bei HPL-Türen als Variante möglich.

Türschließung zur Auswahl:
1) Selbstschließendes Kastenfallenschloß mit federnder
Falle aus Polyamid mit KABA-Schließsystem über
Hauptschließanlage.

2) Zylinderhebelschloß über Hauptschließanlage.

3) SAFE-O-MAT Ticketschloß mit PROMAX-Zylinder

über Hauptschließanlage.

4) SAFE-O-MAT Pfandschloß mit Münzeinwurf mit

PROMAX-Zylinder über Hauptschließanlage.

5) Drehriegelverschluß aus Aluminium-Druckguß bei

HPL-Türen für bauseitiges Vorhängeschloß des Benutzers.

Weitere Türschließungen als Variante sind möglich.

Aufstellvarianten zur Auswahl:

Montage wandhängend auf Konsolen.

Weitere Aufstellvarianten sind möglich.

Be- und Entlüftung zur Auswahl:
1) Der um 10 mm zurückgesetzte Boden und Deckel zur

Schranktür sorgen für eine wirkungsvolle Belüftung.

2) Be- und Entlüftung durch einen im Schrägdach
integrierten Lüftungskanal und perforierten
Schrankboden. Die Schrankluft wird durch den Anschluß
an eine bauseitige Abluftanlage ständig ausgetauscht.

Farben:
Türen in Glas oder HPL gemäß KEMMLIT-Farbkarte.

Farbe des HPL-Korpus in Weiß 9095.

Ausführung der Montage durch werkseigene Monteure.

Schränke entsprechen den gestellten Anforderungen in
Bezug auf Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften

(Prüfzeichen TÜV-GS geprüfte Sicherheit).

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

$(h1ii30.10$)							$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

Zubehör zur Auswahl:

$)

$(langStirnblenden für freistehende Schrankblöcke einreihig,
500 mm, Farbe, Ausführung und Material wie Tür. Bei

Glastüren Mindestbreite 120 mm oder alternativ HPL möglich.$)/E

$$NNN

$(h1ii30.20$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)         	        $(gb.............

$)

$(langStirnblenden für freistehende Schrankblöcke zweireihig,
1010 mm, Farbe, Ausführung und Material wie Tür. Bei

Glastüren Mindestbreite 120 mm oder alternativ HPL möglich.$)/E

$$NNN

$(h1ii30.30$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)           	      $(gb.............

$)

$(langAusgleichsblenden für Wandanschlüsse mit oder ohne
darüberliegende Abdeckung, Farbe, Ausführung und
Material wie Tür. Bei Glastüren Mindestbreite 120 mm

oder alternativ HPL möglich.$)/E

$(h1ii30.40$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)         	        $(gb.............

Armbänder aus Perlongeflecht, 12mm breit, 30 cm lang

inkl. Kunststoffschließe, Schlüsselbox und Aluminiumplättchen

inkl. Nummer.$(langNylonarmbänder inkl. Numerierung$)/E

$$NNN

$$NNN

$$NNN

$(h1ii30.50$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)          	       $(gb.............

Mehrpreis für die Ausführung der HPL-Platten mit einer

Zusätzlichen Schutzschicht über der Dekorschicht,

so dass sich hartnäckige Verschmutzungen wie

Schmierereien mit Edding-Stiften problemlos mit

entsprechenden Reinigern entfernen lassen.$(langNylonarmbänder inkl. Numerierung$)/E

$$NNN

$(h1ii30.60$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)            	     $(gb.............

Mehrpreis für die Ausführung verstärkte Aufbruchshemmung.

Das seitliche Wegdrücken der HPL-Tür sowie das Ansetzen

eines Hebels im Schliessbereich muss durch geeignete

Maßnahmen erschwert werden. $(langNylonarmbänder inkl. Numerierung$)/E

$$NNN

$(h1ii30.70$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)          	       $(gb.............

----------------------

$(kurz9Wertfachschrank IXOS P$)	$(gb.............$)

============$$GRUEnd