22$(h1ii$)	$(kurz9Wertfachschrank Typ R

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Ausführung:
Schrankkonstruktion aus meerwasserbeständigem

Aluminium mit Prüfzeichen TÜV-GS geprüfte Sicherheit.

Kleinste Fachmaße: 
Höhe:  200 mm

Breite: 200 mm
Tiefe:  200 mm

Andere Breiten, Tiefen und Höhen sind möglich.

Schrankkorpus:

Material:
Korpus aus meerwasserbeständigem Aluminium nach

DIN 1725, 100% korrosionsbeständig, umweltfreundlich

durch 100% Recycling- und Rücknahmegarantie durch

den Hersteller.

Konstruktion:
Formschlüssige Verbindung mit hoher Querzugfestigkeit
durch Preßfügeverfahren, ohne Schweißen.
Türpfostenausbildung durch ein allseitig

geschlossenes Hohlprofil. 
Ausführung mit Schrägdach als Variante möglich.

Oberfläche und Farbe:
Kratz- und abriebfeste 2-Schicht Einbrennlackierung,
für Naßräume geeignet, in lagunweiß Nr. 14.

Bodenvarianten:
Geschlossener Noppenboden mit Gefälle nach vorne

für sicheren Ablauf von Reinigungswasser.

Auf Wunsch sind andere Bodenvarianten möglich.

Türvarianten zur Auswahl:

1) Aluminiumtür

Material:
Meerwasserbeständiges Aluminium nach DIN 1725

mit 100% Korrosionsbeständigkeit.

Konstruktion:
Doppelschalig, 15 mm stark, besonders verwindungssteif
durch innenliegendes Profil aus meerwasserbeständigem
Aluminium nach DIN 1725. Stabile eingelassene Bänder,
kein Überdrehen der Tür durch robusten
Öffnungsbegrenzer (90 Grad), Ø=8 mm, zusätzliche
Sicherheit durch Sicherungsstift und -öse bei allen ein- 
und zweiteiligen Schränken, alles in Edelstahl nach 
DIN 1.4301.
 
Sicherheit:
Unfallschutz durch Sicherheitskugelecken an der
Türinnen- und außenseite, keinerlei Verletzungsgefahr
durch etwaige Falzkanten, Schlitze oder scharfe Ecken,
alle Ecken und Kanten sind im Radius gerundet.

Oberfläche:
Umweltschonende Einbrennlackierung mit besonders
verschleiß-, kratz- und abriebfester Oberfläche

CRYSTAL COAT, durch gehärtetes Polyurethansystem.

UV-beständig und lebensmittelecht.

Nummerierung:
KEMMLIT-Nummernschild, stabil genietet

(nicht geklebt), schwarz mit weiß gravierten Ziffern.

2) HPL-Tür

Material:
HPL-Vollkernmaterial, 13 mm stark. 

Konstruktion:
Stabile eingelassene Bänder, kein Überdrehen der Tür
durch robusten Öffnungsbegrenzer (90°), Ø=8 mm,
zusätzliche Sicherheit durch Sicherungsstift und -öse
bei ein- und zweiteiligen Schränken, alles in Edelstahl
nach DIN 1.4301.

Sicherheit:
Unfallschutz durch gerundete Ecken und Kanten.

Nummerierung:
KEMMLIT-Nummernschild, stabil genietet (nicht geklebt),
schwarz mit weiß gravierten Ziffern. Gefräste Nummern
in den Türen als Variante möglich.

Weitere Türvarianten sind möglich.

Türschließung zur Auswahl:

1) Selbstschließendes Kastenfallenschloß mit federnder
Falle aus Polyamid mit KABA-Schließsystem über
Hauptschließanlage.

2) Zylinderhebelschloß über Hauptschließanlage.

3) SAFE-O-MAT Ticketschloß mit PROMAX-Zylinder

über Hauptschließanlage.

4) SAFE-O-MAT Pfandschloß mit Münzeinwurf mit

PROMAX-Zylinder über Hauptschließanlage.

5) Drehriegelverschluß aus Aluminium-Druckguß für

ein bauseitiges Vorhängeschloß des Benutzers.

Weitere Türschließungen als Variante sind möglich.

Montage:

Montage wandhängend auf Konsolen.

Weitere Aufstellvarianten sind möglich.

Be- und Entlüftung zur Auswahl:

1) Zurückgesetzte Rückwand mit ästhetisch gestalteter
Lüftungsperforation für eine wirkungsvolle Belüftung.

2) Be- und Entlüftung durch einen im Schrägdach
integrierten Lüftungskanal und perforierten
Schrankboden. Die Schrankluft wird durch den Anschluß
an eine bauseitige Abluftanlage ständig ausgetauscht.

Farben:
Farben der Türen gemäß KEMMLIT-Farbkarte.

Die Schränke entsprechen den gestellten Anforderungen

In Bezug auf Arbeitsschutz- und Unfallverhütungs-

vorschriften (Prüfzeichen TÜV-GS geprüfte Sicherheit).

Ausführung der Montage durch werkseigene Monteure.

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

22.10$)							$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

Zubehör zur Auswahl:

$(h1ii$)$(lang

Stirnblenden für freistehende Schrankblöcke einreihig,
520 mm, Farbe, Ausführung und Material wie Tür.$)/E

$$NNN

$(h1ii22.20$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

$)

$(langStirnblenden für freistehende Schrankblöcke zweireihig,
1040 mm, Farbe, Ausführung und Material wie Tür.$)/E

$$NNN

$(h1ii22.30$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

$)

$(langAusgleichsblenden für Wandanschlüsse mit oder ohne
darüberliegende Abdeckung, Farbe, Ausführung und
Material wie Tür.$)/E

$(h1ii22.40$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

Armbänder aus Perlongeflecht, 12mm breit, 30 cm lang

inkl. Kunstoffschließe, Schlüsselbox und Aluminumplättchen

inkl. Nummer.$(langNylonarmbänder inkl. Numerierung$)/E

$$NNN

$$NNN

$$NNN

$(h1ii22.50$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

Mehrpreis für die Ausführung der HPL-Platten mit einer

Zusätzlichen Schutzschicht über der Dekorschicht,

so dass sich hartnäckige Verschmutzungen wie

Schmierereien mit Edding-Stiften problemlos mit

entsprechenden Reinigern entfernen lassen.$(langNylonarmbänder inkl. Numerierung$)/E

$$NNN

$(h1ii22.60$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

Mehrpreis für die Ausführung verstärkte Aufbruchshemmung.

Das seitliche Wegdrücken der Tür sowie das Ansetzen

eines Hebels im Schliessbereich muss durch geeignete

Maßnahmen erschwert werden.

$(langNylonarmbänder inkl. Numerierung$)/E

$(h1ii22.60$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

----------------------

$(kurz9Wertfachschrank Typ R$)	$(gb.............$)

============$$GRUEnd