70	       Wickelstation mit integrierter Dusch- und

Badewanne aus 13 mm HPL-Vollkernplatte

(BWS4KRDW)

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Ausführung:
Wickelstation aus HPL-Vollkernplatte,13 mm

stark, absolut wasserbeständig, fäulnissicher,

widerstandsfähig gegen Beschädigungen und
besonders pflegeleicht. Erhöhte Kratz- und

Abriebfestigkeit durch zusätzliches Overlay.

1 vordere Sockelblende aus 13 mm HPL,

120 mm hoch, 2 Stirnblenden bis zum Boden

und oben 200 mm als Abrollschutz auslaufend,

1 hintere Aufkantung 22 mm hoch, Arbeitshöhe

850 mm, Gesamthöhe 1050 mm. Wickelstation

entspricht den Sicherheitsvorschriften BG/GUV-SR S2

Auflage:

aus 13 mm HPL-Vollkernplatte im Randbereich

auf 26 mm aufgedoppelt und rundgefräst.

Maße HPL-Auflage: 1800 mm breit, 800 mm tief.

1 flächenbündig von unten integrierte Baby-

badewanne aus polymergebundenem Mineral-

werkstoff, fugenlos eigearbeitet,  L=850 mm,

B=400 mm, H=300 mm inkl. Ablaufgarnitur

(ohne Siphon).

Farbe Badewanne: bright white 00

Unterbau 3-teilig:

Unterschrank aus 13 mm HPL 600 mm breit,

570 mm tief mit 4 Schubkästen mit hochwertigen

Teleskopauszügen geführt, inkl. Nylon-Bügelgriffen.

1 Regalelement 200m breit, 570 mm tief, mit

2 verstellbaren Fachböden.

Unterschrank aus 13 mm HPL 1000 mm breit,

570 mm tief mit 2 Drehtüren, inkl. Nylon-

Bügelgriffen, Rückwand 280 mm hoch

Montage auf höhenverstellbaren Kunststoff-

sockelfüßen 120 mm hoch

Farben:

Korpus Unterschränke: Kristallweiß 9108

Fronten, Blenden und Bügelgriffe: gemäß

KEMMLIT-Objektfarbkarte

Zubehör:

Ausziehbare Treppe mit Feststellvorrichtung

für 600er Korpus (gewendelt oder gerade) anstelle

der Schubladen, Einstieg links oder rechts mit

zusätzlicher Kippsicherung,

Arbeitshöhe variabel,

Wickelauflage, abwaschbar, Maße nach Wunsch,

Abdeckung für Duschwanne,

Zentralverriegelung für 4 Schubladen,

Passblende bis 300 mm,

Treppenunterschrank abschließbar,

Einsteckrahmen für Beschriftung $)/E

$$GRUEnd

----------------------

Wickelstation mit integrierter Dusch- und

Badewanne aus 13 mm HPL-Vollkernplatte$)	$(gb.............$)

============